РЕШЕНИЕ

СОВЕТА УСПЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БЕЛОГЛИНСКОГО РАЙОНА

от 25.12.2013                                                                                              № 77 § 1

ст-ца Успенская

Об утверждении схемы теплоснабжения

Успенского сельского поселения Белоглинского района

В соответствии  с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», руководствуясь Уставом Успенского сельского поселения Белоглинского района р е ш и л:

1. Утвердить схему теплоснабжения Успенского сельского поселения Белоглинского района (прилагается).

2. Ведущему специалисту администрации Успенского сельского поселения Белоглинского района А.М.Рыкало опубликовать настоящее решение, главному специалисту В.А.Русакову разместить на официальном сайте Успенского сельского поселения Белоглинского района.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Решение вступает в силу со дня его обнародования.

Председатель Совета Успенского сельского поселения

Белоглинского района                                                                       С.Н.Степанов

Глава Успенского сельского поселения

Белоглинского района                                                                       В.В.Черкасов

Приложение

к решению Совета

Успенского сельского поселения

Белоглинского района

от 25.12.2013 № 77 § 1

СХЕМА

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

УСПЕНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

БЕЛОГЛИНСКОГО РАЙОНА

Основанием для разработки схемы теплоснабжения Успенского сельского поселения является:

- Федеральный закон от 27.07.2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;

-Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Успенского сельского поселения.

1.Общие положения

Схема теплоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности

Теплоснабжающая организация определяется схемой теплоснабжения.

Мероприятия по развитию системы теплоснабжения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в инвестиционную программу теплоснабжающей организации и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф организации коммунального комплекса.

2.Основные цели и задачи схемы теплоснабжения:

- определить возможность подключения к сетям теплоснабжения объекта капитального строительства и организации, обязанной при наличии технической возможности произвести такое подключение;

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Успенского сельского поселения тепловой энергией;

- строительство новых объектов производственного и другого назначения, используемых в сфере теплоснабжения Успенского сельского поселения;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры существующих объектов.

# 3.Характеристика существующего состояния коммунальной

# Инфраструктуры

В состав Успенского сельского поселения Белоглинского района входят: ст-ца Успенская, ст-ца Новолокинская, х. Туркинский.

Население Успенского сельского поселения обеспечено дицентрализованным и индивидуальным отоплением.

Ресурсоснабжающей организацией в Успенском сельском поселении является МУП «Белоглинская теплосистема».

Расчёты за тепловую энергию (счёт-фактура или платёжная квитанция) с населением осуществляются по заключенным договорам поставки.

Система договорных отношений между потребителем и поставщиком тепла нуждается в усовершенствовании. Договора должны заключаться в соответствии со статьями 538-548 (§6 раздела «Энергоснабжение») ГК РФ

Основным топливом на котельных является природный газ.

3.1. Характеристика существующего состояния системы теплоснабжения

Теплоснабжение Успенского сельского поселения осуществляется дицентрализованно.

Характеристика существующих источников теплоснабжения (котельные): смотреть таблицу № 1

| Наименование | Мощность проектная/фактич Каждого головного сооружения | Потребители населенные пункты, пром. и с/х обьекты | Техн. Состояние год стр-ва остаточ ный ресурс оборудования | Возможность расширения (макс.нагр) реконстр. Или стрнового объекта | Место расположен и ведомственна принадлежность. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Котельная № 8 ст.Успенская Дом культуры ул.Советская,113 | 0,33/0,185 | Соц.сфера | 2005год Износ оборудования20% | Возможности расширения нет | Муниципальная |
| Котельная № 10 ст.Успенская МБОУ СОШ №32 ул.Краснопартизанская № 151 | 0,248/0,162 | Соц.сфера | 2003год Износ оборудования20% | Возможности расширения нет | Муниципальная |
| Котельная № 19 ст.Новолокинская Дом культуры ул.Красная,1 | 0,248/0,194 | Соц.сфера | 2005год Износ оборудования18% | Возможности расширения нет | Муниципальная |
| Котельная № 20 х.Туркинский Дом культуры ул.Алексеенко, 88 | 0,165/0,141 | Соц.сфера | 2005год Износ оборудования16% | Возможности расширения нет | Муниципальная |
| Котельная № 21 ст.Успенская Участковая больница ул.Ратимова,2 | 0,33/0,121 | Соц.сфера | 2006год Износ оборудования6% | Возможность расширения есть | Муниципальная |
| Котельная № 22 ст.Успенская (Спорткомплекс) ул.Ратимова,5 | 0,495/0,177 | Соц.сфера | 2008год Износ оборудования4% | Возможности расширения нет | Муниципальная |

Основной производитель тепловой энергии в Успенском сельском поселении МУП «Белоглинская теплосистема», осуществляет эксплуатацию шести котельных. Суммарная установленная мощность котельных МУП «Белоглинская теплосистема» на 2011г составляет 1,816 Гкал/час. Суммарная протяжённость тепловых сетей 0,940 км.

МУП «Белоглинская теплосистема» осуществляет следующие виды регулируемой деятельности:

1.    Производство тепловой энергии.                                                                         2.    Передачу  (транспорт)  теплоносителя  по  всем  внешним  тепловым   сетям  от  котельных  до  узлов  ввода  потребителей.

3. Эксплуатацию и техническое обслуживание внутри домовых систем отопления и ГВС.

Жалобы населения на качество теплоснабжения поступают в аварийно-техническую службу (АТС), которая является структурным подразделением МУП «Белоглинская теплосистема».

Также на территории Успенского сельского  поселения имеются школы и детские сады, которые при себе имеют мини-котельные. Ремонтом и обслуживанием котельных (оборудования  и  сетей) на договорной основе занимается фирма МУП «Белоглинская теплосистема».

Расчетный температурный график отпуска тепла от котельных города     95/70оС, ГВС 600С. Для котельных Успенского сельского поселения используется два вида топлива: Основным видом используемого топлива является газ.

Основное    оборудование    котельной    Успенского  сельского  поселения

Таблица №2

| Наименование котельной Адрес | Котельное оборудование | Установленная мощность котельной | Присоединённая нагрузка Гкал/ч | Вид топлива | Из- нос в % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | марка котла | Кол- во | Год ввода | По пару т/ч | По воде Гкал/ч | По пару | По вводе |  |  |
| Котельная № 8 ст.Успенская Дом культуры | КЧМ-5 | 4 | 2005 |  | 0,33 |  | 0,185 | газ | 24 |
| Котельная № 10 ст.Успенская МБОУ СОШ №32 ул.Краснопартизанская № 151 | КЧМ-5 | 3 | 2003 |  | 0,248 |  | 0,162 | газ | 32 |
| Котельная № 19 ст.Новолокинская Дом культуры ул.Красная,1 | КЧМ-5 | 2 | 2005 |  | 0,248 |  | 0,194 | газ | 24 |
| Котельная № 20 х.Туркинский Дом культуры ул.Алексеенко,88 | КЧМ-5 | 2 | 2005 |  | 0,165 |  | 0,141 | газ | 24 |
| Котельная № 21 ст.Успенская Участковая больница ул.Ратимова,2 | КЧМ-5 | 4 | 2006 |  | 0,33 |  | 0,121 | газ | 20 |
| Котельная № 22 ст.Успенская (Спорткомплекс) ул.Ратимова,5 | КЧМ-5 | 6 | 2008 |  | 0,495 |  | 0,177 | газ | 12 |

Сведения  о технической  оснащенности  в  таблице №3

Таблица№3

| Наименование котельной адрес | Оснащенность оборудованием (водоподогре- ватели) | Оснащенность оборудованием (насосы) | Из- нос % | Оснащенность счетчиком эл.энергии (тип,марка) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год ввода | Марка | Год ввода | Марка |  | Год ввода | Марка |
| Котельная № 8 ст.Успенская Дом культуры | - | - | 2005 | К-20/30 2шт | 20 | 2005 | Ц76803В |
| Котельная № 10 ст.Успенская МБОУ СОШ №32 ул.Краснопартизанская № 151 | - | - | 2003 | ТD 2шт К-8/18 | 20 | 2011 | Меркурий 231 АМ-01 |
| Котельная № 19 ст.Новолокинская Дом культуры ул.Красная,1 | - | - | 2005 | ТD0,45Квт 2шт | 18 | 2005 | Ц76803В |
| Котельная № 20 х.Туркинский Дом культуры ул.Алексеенко,88 | - | - | 2005 | ТD 0,45Квт 2шт | 16 | 2005 | Ц76803В |
| Котельная № 21 ст.Успенская Участковая больница ул.Ратимова,2 | - | - | 2006 | К-8/18 2шт | 6 | 2006 | Ц76803В |
| Котельная № 22 ст.Успенская (Спорткомплекс) ул.Ратимова,5 | - | - | 2008 | R-20/30 2in | 4 | 2008 | Ц76803В |

Таблица  №4

| Наименование котельной адрес | Оснащенность оборудованием (автоматика) | Оснащенность теплосчетчиками | Из- нос % | Оснащенность счетчиком газа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Год ввода | Марка | Год ввода | Марка |  | Год ввода | Марка |
| Котельная № 8 ст.Успенская Дом культуры | 05.04.2005г | САБК-8-110 | - | - | 20 | 2003 | BK G-25T |
| Котельная № 10 ст.Успенская МБОУ СОШ №32 ул.Краснопартизанская № 151 | 30.10.2003г | САБК-8-110 | - | - | 20 | 2009 | СГ16М-100 |
| Котельная № 19 ст.Новолокинская Дом культуры ул.Красная,1 | 05.04.2005г | САБК-8-110 | - | - | 18 | 2004 | BK G-25T |
| Котельная № 20 х.Туркинский Дом культуры ул.Алексеенко,88 | 26.10.2005г | САБК-8-110 | - | - | 16 | 2004 | BK G-25T |
| Котельная № 21 ст.Успенская Участковая больница ул.Ратимова,2 | 22.11. 2006г. | САБК-8-110 | - | - | 6 | 2009 | RVG-G65 |
| Котельная № 22 ст.Успенская (Спорткомплекс) ул.Ратимова,5 | 01.09.2008г. | САБК-8-110 | - | - | 4 | 2009 | RVG-G16 |

Технические  характеристики  тепловых сетей (только Т1 и Т2)

Таблица №  5

| Диаметр (условный), мм | Протяженность Всего: | Год ввода в эксплуатацию | Подземная | Надземная | в т.ч. подлежащих замене, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | прямая, м | обратная, м | прямая, м | обратная, м |  |
| Успенское с.п. |
| Котельная № 8 ст.Успенская Дом культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 140 | 2005 | 70 | 70 |  |  |  |
| ИТОГО: | 140 |  | 70 | 70 |  |  |  |
| Котельная № 10 ст.Успенская МБОУ СОШ №32 ул.Краснопартизанская № 151 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 180 | 2003 |  |  | 90 | 90 |  |
| ИТОГО: | 180 |  |  |  | 90 | 90 |  |
| Котельная № 19 ст.Новолокинская Дом культуры ул.Красная,1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | 24 | 2005 | 12 | 12 |  |  |  |
| ИТОГО: | 24 |  | 12 | 12 |  |  |  |
| Котельная № 20 х.Туркинский Дом культуры ул.Алексеенко,88 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 102 | 2005 | 51 | 51 |  |  |  |
| ИТОГО: | 102 |  | 51 | 51 |  |  |  |
| Котельная № 21 ст.Успенская Участковая больница ул.Ратимова,2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | 58 | 2006 |  |  | 29 | 29 |  |
| 70 | 40 | 2006 |  |  | 20 | 20 |  |
| 80 | 164 | 2006 |  |  | 82 | 82 |  |
| 100 | 192 | 2006 |  |  | 96 | 96 |  |
| ИТОГО: | 454 |  |  |  | 227 | 227 |  |
| Котельная № 22 ст.Успенская (Спорткомплекс) ул.Ратимова,5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | 40 | 2008 |  |  | 20 | 20 |  |
| ИТОГО: | 40 |  |  |  | 20 | 20 |  |

Общая  протяженность  тепловых  сетей  0,940  км, диаметром  от  50 до  100 мм.  Смотреть  таблицу  №5

Тепловые  сети  двух  трубные  тупиковые. Прокладка  трубопроводов  тепловых  сетей  составляет:  надземная  14  %   от  общей  протяженности  и подземная 86 % .

Изоляция  реконструированных  трубопроводов – пенополиуритан (ППУ  изоляция),  остальные – минеральная  вата.

3.2. Баланс мощности и ресурса системы  теплоснабжения.

Отражается в ежегодных Топливных энергетических балансах МУП «Белоглинская теплосистема». Централизованное теплоснабжение  Жилищного  фонда  и  объектов  социального  назначения  осуществляется  шестью котельными  суммарной  мощностью  0,98  Гкал/час.

Дефицит/резерв располагаемой тепловой мощности котельных МУП «Белоглинская теплосистема» по заключенным договорам резерв составляет  0,836 Гкал/час. При расширении, реконструкции или строительстве нового  объекта  присоединения  новых  тепловых  нагрузок  не  возможно.

3.3. Доля поставки тепловой энергии по приборам

Основным потребителем услуг МУП «Белоглинская теплосистема»  является население муниципального образования.

Приборы учета тепловой энергии отсутствуют. Причина заключается в достаточно высокой цене приборов учета тепловой энергии и работ по их установке, что препятствует широкому их использованию среди населения, а также недостатку средств в бюджете для обеспечения данными приборами организаций.

3.4. Надежность работы системы теплоснабжения;

Суммарная установленная мощность котлов составляет 1,816 Гкал/час.

Расчётный срок службы котлов типа КЧМ составляет 25лет (расчётный   срок службы котлов приведён согласно данным завода изготовителя).

По истечении расчётного срока службы котла, должно проводиться  экспертное обследование технического состояния основных элементов     работающих под давлением (барабаны, коллекторы, экраны и др.)

В результате обследования должны быть определены допустимые  параметры и условия дальнейшей эксплуатации, компенсирующие    мероприятия или необходимость демонтажа котлов. Техническое  состояние  котельных, расположенных на территории Успенского сельского поселения  показывает, что общий уровень износа котельных более 14%.

С целью снижения уровня износа котельных необходимо ежегодно выполнять реконструкцию или замену котельных, физический износ  которых составляет 80-100%. Для реконструкции и строительства новых (мобильных) котельных необходимо ежегодно предусматривать дополнительное финансирование.

Основным показателем работы теплоснабжающих предприятий является бесперебойное и качественное обеспечение тепловой энергии потребителей, которое достигается за счет повышения надежности теплового хозяйства. Для этого необходимо выполнять следующие мероприятия:

- обеспечение соответствия технических характеристик оборудования источников тепла и тепловых сетей условиям их работы;

- резервирование наиболее ответственных элементов систем теплоснабжения и оборудования;

- выбор схемных решений как для системы теплоснабжения в целом, так и по конфигурации тепловых сетей, повышающих надежность их функционирования;

- контроль теплоносителя по всем показателям качества воды, что обеспечит отсутствие внутренней коррозии и увеличение срока службы оборудования и трубопроводов;

- осуществление контроля затопляемости тепловых сетей, что позволит уменьшить наружную коррозию трубопроводов;

- комплексный учет энергоносителей (газ, электроэнергия, вода, теплота в системе отопления, теплота в системе горячего водоснабжения);

- АСУ ТП котлов с центральной диспетчеризацией функций управления эксплуатационными режимами;

- постоянный контроль над соблюдением температурных графиков тепловых сетей в зависимости от температуры наружного воздуха, удельных норм на выработку 1 Гкал по топливу, воде, химических реагентов и качественной подготовки источников теплоснабжения и объектов теплопотребления.

3.5. Качество поставляемого ресурса.

Качество услуг по теплоснабжению определено в соответствии с Постановлением Российской Федерации от 23.05.2006 № 307 «О порядке предоставления коммунальных услуг гражданам», разработаны требования к качеству  коммунальных  услуг  таблица № 9.

Таблица № 9

Показатели качества услуг теплоснабжения

| Требования к качеству коммунальных услуг | Допустимая продолжительность перерывов или предоставления коммунальных услуг ненадлежащего качества | Порядок изменения размера платы за коммунальные услуги ненадлежащего качества |
| --- | --- | --- |
| Горячее водоснабжение | Допустимая продолжительность перерыва подачи горячей воды: 8 ч (суммарно) в течение одного месяца; 4 ч единовременно, а при аварии на тупиковой магистрали –24 ч; для проведения 1 раза в год профилактических работ в соответствии с пунктом 10 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам | За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимый период перерыва подачи воды, размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам |
| 1.Бесперебойное круглосуточное горячее водоснабжение в течение года | Допустимое отклонение температуры горячей воды в точке разбора: в ночное время (с 23.00 до 6.00 часов) не более чем на 5 0C; в дневное время (с 6.00 до 23.00 час.) не более чем на 3 0C | За каждые 3 0C снижения температуры свыше допустимых отклонений размер платы снижается на 0,1 % за каждый час превышения (суммарно за расчетный период) допустимой продолжительности нарушения; при снижении температуры горячей воды ниже 40 0C оплата потребленной воды производится по тарифу за холодную воду |
| 2. Обеспечение температуры горячей воды в точке разбора: не менее 60 0C - для открытых систем централизованного теплоснабжения; не менее 50 0C –для закрытых систем централизованного теплоснабжения; не более 75 0C – для любых систем теплоснабжения | Отклонение состава и свойств горячей воды от санитарных норм и правил не допускается | При несоответствии состава и свойств воды санитарным нормам и правилам плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний) |
| 3. Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды санитарным нормам и правилам | Отклонение давления не допускается | За каждый час (суммарно за расчетный период) подачи воды: при давлении, отличающемся от установленного до 25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний) |
| 3. Постоянное соответствие состава и свойств горячей воды санитарным нормам и правилам | Отклонение давления не допускается | За каждый час (суммарно за расчетный период) подачи воды: при давлении, отличающемся от установленного до 25%, размер ежемесячной платы снижается на 0,1%; при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от учетных показаний) |
| 4. Давление в системе горячего водоснабжения в точке разбора от 0,03 МПа (0,3 кгс/ см2) до 0,45 МПа (4,5 кгс/см2) | Допустимая продолжительность перерыва отопления: не более 24 час. (суммарно) в течение одного месяца; не более 16 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 12 0C до нормативной; не более 8 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 10 0C до 12 0C; не более 4 ч единовременно – при температуре воздуха в жилых помещениях от 8 0C до 10 0C | За каждый час, превышающий (суммарно за расчетный период) допустимую продолжительность перерыва отопления, размер ежемесячной платы снижается на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета или исходя из нормативов потребления коммунальных услуг, с учетом положений пункта 61 Правил предоставления коммунальных услуг гражданам |
| Отопление | Отклонение температуры воздуха в жилом помещении не допускается | За каждый час отклонения температуры воздуха в жилом помещении (суммарно за расчетный период) размер ежемесячной платы снижается: на 0,15% размера платы, определенной исходя из показаний приборов учета за каждый градус отклонения температуры; на 0,15% размера платы, определенной исходя из нормативов потребления коммунальных услуг (при отсутствии приборов учета), за каждый градус отклонения температуры |
| 5. Бесперебойное круглосуточное отопление в течение отопительного периода | Отклонение давления более установленных значений не допускается | За каждый час (суммарно за расчетный период) периода отклонения установленного давления во внутридомовой системе отопления при давлении, отличающемся от установленного более чем на 25%, плата не вносится за каждый день предоставления коммунальной услуги ненадлежащего качества (независимо от показаний приборов учета) |
| 6. Обеспечение температуры воздуха в жилых помещениях не ниже +18 0C (в угловых комнатах +20 0C), в районах с температурой наиболее холодной пятидневки (обеспеченностью 0,92 0C) – 31 0C и ниже +20 (+22) 0C; в других помещениях - в соответствии с ГОСТ Р 51617-2000. Допустимое снижение нормативной температуры в ночное время суток (от 0.00 до 5.00 часов) не более 3 0C. Допустимое превышение нормативной температуры не более 4 0C. |  |  |
| 7.Давление во внутридомовой системе отопления: с чугунными радиаторами не более 0,6 МПа (6 кгс/см2); с системами конвекторного и панельного отопления, калориферами, а также прочими отопительными приборами – не более 1 МПа (10 кгс/см2); с любыми отопительными приборами – не менее чем на 0,05 МПа (0,5 кгс/см2) превышающее статическое давление, требуемое для постоянного заполнения системы отопления теплоносителем |  |  |

3.6. Воздействие на окружающую среду

Установление предельно допустимых выбросов (ПДВ) вредных веществ проектируемыми и действующими промышленными предприятиями в атмосферу производится в соответствии с ГОСТ 17.2.3.02-78.

Котельные предприятия работают на газе. Исходя из этого, для котельных нормированию подлежат выбросы загрязняющих веществ, содержащихся в отходящих дымовых газах: оксид углерода, диоксид азота, оксид азота, диоксид серы, твердые частицы (летучая зола и несгоревшее разработанным Планам ПДВ (предельно допустимым выбросам).